## Slide 1
校赛作品展示
基于海思 SS928 的
多传感器融合智能安全背包系统
把背包从“装载工具”升级为可穿戴安全感知平台，面向学生、行人、步行/骑行等日常场景。
后方/侧后方危险感知
摔倒与姿态检测
震动/蜂鸣/灯光提醒
SS928
Linux 主控平台
摄像头 + 雷达 + IMU
环境与人体状态感知
校赛阶段
概念方案与开发路线展示
待补充：背包外观草图 / 开发板实物照
后续可直接替换为照片/截图
建议放：背包草图、SS928 开发板照片或后续实物照片
校赛展示版 | 智能安全背包系统
01

## Slide 2
项目背景
背包的安全问题，主要发生在“看不见”和“感知不及时”。
校赛展示重点：先让老师理解作品解决什么问题。
典型痛点
-
背后和侧后方是行走、骑行中的天然盲区
-
车辆、行人、障碍物靠近时，用户很难及时反应
-
学生长时间背负，容易出现背包歪斜或姿态不良
-
单一传感器容易误判，需要多源信息互相补充
使用场景
01
校园通勤
楼道、校门口、宿舍区等人车混行区域
02
步行夜路
光照弱、转身不便、背后情况难以判断
03
骑行/慢行
后方车辆接近时需要更早提醒
04
日常背负
背包姿态和肩带状态影响舒适与安全
作品定位：不是做一个“普通背包加报警器”，而是做一个能够感知环境、判断状态并主动提醒的可穿戴安全辅助系统。
校赛展示版 | 智能安全背包系统
02

## Slide 3
作品概念
把背包作为安装载体，让传感器围绕人体形成安全感知区。
本页适合后续替换成你们自己的外观草图或结构草图。
待补充：背包外观草图 / 结构草图
后续可直接替换为照片/截图
背包本体
广角摄像头
识别人/车/障碍方向
雷达/激光雷达
提供距离和接近趋势
IMU 六轴传感器
判断姿态、摔倒、步态
提醒单元
震动、蜂鸣、LED
核心主控：海思 SS928 开发板
感知范围：重点覆盖背后、左后、右后三个方向。
校赛展示版 | 智能安全背包系统
03

## Slide 4
功能设计
校赛阶段先讲清楚五个功能模块，不把目标说得过满。
其中“姿势矫正”建议表述为“姿态监测与不良背负提醒”。
01
核心功能
后方/侧后方危险感知
识别人、车、障碍物是否进入背后盲区，并判断接近趋势。
02
核心功能
障碍物接近提醒
结合测距传感器判断过近障碍，及时通过震动或声音提醒。
03
安全功能
摔倒检测
IMU 采集加速度和角速度，识别突然跌倒或异常姿态。
04
体验功能
背包姿态监测
检测前倾、后倾、左右歪斜，提醒用户调整背负状态。
05
拓展亮点
半自动肩带调节
作为机械创新点，优先做辅助调节和手动释放，不直接承诺完全闭环。
展示策略：把“能落地的最小演示”放在前面，把肩带调节作为后续创新方向。
校赛展示版 | 智能安全背包系统
04

## Slide 5
系统架构
传感器采集数据，SS928 负责处理和危险等级判断。
这一页让老师快速看懂整体工作流程。
感知层
摄像头
雷达/激光雷达
IMU
→
处理层
SS928 Linux 应用
多线程采集
传感器数据融合
→
判断层
危险接近
摔倒异常
背负姿态异常
→
提醒层
震动马达
蜂鸣器
LED 灯光
危险分类输出
后方车辆/行人快速接近 | 障碍物过近 | 用户摔倒 | 背包姿态异常 | 疑似背负不良
输入不是单一画面，而是环境信息 + 运动状态 + 姿态变化；输出也不是简单报警，而是按风险类型分级提醒。
校赛展示版 | 智能安全背包系统
05

## Slide 6
硬件组成
原型可以按“主控、感知、提醒、供电、结构”五类拆解。
这一页适合答辩时说明每个模块为什么需要。
模块
作用
状态
海思 SS928 开发板
主控平台，运行 Linux，处理摄像头、传感器和算法
已确定
广角摄像头
覆盖后方/侧后方，识别目标类别与方向
方案中
雷达/激光雷达
测距，判断目标是否靠近以及接近趋势
需选型
IMU 六轴传感器
检测背包姿态、人体运动、摔倒等状态
待接入
震动/蜂鸣/LED
把危险判断转化为用户能感知的提醒
待验证
肩带调节机构
半自动调节或辅助结构创新，改善贴合和受力
拓展项
照片建议
这里后续可放：
1. 开发板
2. 摄像头
3. 雷达/IMU
4. 背包本体
校赛可用占位
不影响方案展示
校赛展示版 | 智能安全背包系统
06

## Slide 7
技术取舍
危险判断不应只靠摄像头画面“变大变小”。
更稳妥的路线是：视觉识别 + 测距 + 姿态状态融合。
单靠摄像头大小变化
-
物体本身大小不同
-
单目深度不稳定
-
横向移动/遮挡会误判
-
光照、畸变、模糊影响大
结论：可以作为辅助线索，但不能作为安全判断的唯一依据。
摄像头
识别目标类别、方位和运动区域
雷达/激光雷达
提供距离、接近趋势和近距离障碍判断
IMU
判断背包姿态、人体运动、摔倒或步态异常
多传感器融合后输出风险等级
推荐方案：摄像头负责“看见是什么”，雷达/激光雷达负责“离我多远”，IMU 负责“我现在是什么状态”。
校赛展示版 | 智能安全背包系统
07

## Slide 8
软件路线
SS928 不是普通单片机项目，重点是 Linux 应用开发和模块整合。
这页可以说明你们目前为什么在做串口、demo、交叉编译这些工作。
01
板端基础
串口连接、传文件、运行 demo、确认 Linux 环境
→
02
摄像头采集
跑通摄像头 demo，完成图像采集和画面输出
→
03
传感器读取
通过 UART/I2C 等读取雷达、IMU 数据
→
04
算法判断
目标检测、姿态检测、危险等级判断
→
05
提醒控制
控制震动马达、蜂鸣器、LED，形成完整演示
可能的软件模块
camera_demo | radar_uart_test | imu_test | fall_detect | posture_detect | danger_judge | alert_control | main_app
校赛展示版 | 智能安全背包系统
08

## Slide 9
当前进度
实物还未完成，因此校赛重点展示方案、路线和已做准备。
这页给你留了四个最值得补充的照片位置。
进度说明
项目方向与功能范围
已整理
SS928 基础开发资料
已有
雷达/激光雷达方案
需选型
摄像头出图与识别
下一步
IMU 姿态/摔倒检测
待接入
背包结构集成
未开始
待补充：SS928 开发板照片
后续可直接替换为照片/截图
待补充：传感器/雷达模块照片
后续可直接替换为照片/截图
待补充：串口或 demo 运行截图
后续可直接替换为照片/截图
待补充：背包结构草图/安装示意
后续可直接替换为照片/截图
如果时间来不及做实物，建议至少补充：开发板实拍 + 传感器实拍 + 串口运行截图 + 背包安装草图。
校赛展示版 | 智能安全背包系统
09

## Slide 10
后续计划
先做最小可演示系统，再逐步完善传感器融合和背包结构。
校赛的目标是获得老师建议，为省赛/区域赛继续优化。
近期
跑通摄像头出图、雷达/IMU 数据读取，完成单模块测试。
中期
整合 danger_judge 与 alert_control，做出后方接近提醒 demo。
赛前
补充背包结构安装、外观照片、测试场景和演示视频。
希望评委重点建议
-
传感器选型是否合理
-
功能范围是否需要收缩
-
肩带结构创新点如何落地
一句话收束
我们希望把背包做成一个能感知环境、识别风险、提醒用户的可穿戴安全辅助平台。
谢谢老师指导
校赛展示版 | 智能安全背包系统
10